|  | «УТВЕРЖДАЮ» Председатель наблюдательного Совета ОАО «УК «Идея Капитал» ________________ А.А. Каримов «____»_________________ 2012г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку и монтаж систем вентиляции и отопления

на объекте:

«Модульное здание №4 «А»,

расположенное по адресу РТ, г. Казань, ул. Восстания, 100».

2012 г.

# 1. Требования к выполнению работ.

  - Работы должны производиться только специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию и допуски СРО.

  - Работы необходимо производить согласно проектной документации разработанной ГКУ «Главинвестстрой РТ» чертежи раздела АС инв.№28-11-АС.

  - Работы производить в соответствии со СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

  - Все материалы и оборудование, используемые при производстве работ, должны иметь сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов.

  - Производство работ необходимо осуществлять под контролем лаборатории проверяющей качество работ и применяемых материалов, для чего необходимо заключить договор с аккредитованной лабораторией.

  - При выполнении работ  необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,  правила пожарной безопасности, предусмотренные ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ».

  - Рабочие, занятые  производством  работ,  должны  быть  обучены  приёмам  работ  и ознакомлены с правилами техники безопасности,  а также проинструктированы об огнеопасности применяемых материалов и мерах пожарной безопасности при работе с ними

  - При работе с электрооборудованием строительных механизмов и электрифицированным инструментом рабочие должны строго соблюдать правила техники безопасности. Разрешается работать только с исправным оборудованием и инструментами. Провода электрических машин не должны иметь изломов и пересекаться с другими проводами, находящимися под напряжением.

  - К  работе по управлению и подключению строительных машин, оборудования и инструмента к сети допускаются лица, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже II.

  - При производстве работ обеспечить сохранность внутренних конструкций и близлежащих объектов.

  - Своевременно вывозить строительный мусор с объекта.

  - При необходимости выполнить работы, не указанные в задании и проектной документации, но необходимые для полной сдачи объекта в эксплуатацию, их выполняют, по согласованию с Заказчиком.