«Утверждаю»

Управляющий-

Генеральный директор

ОАО «УК «Идея Капитал»

______________Гиззатуллин А.М.

«___» __________________ 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на подготовку предложения на изготовление, поставку и монтаж

металлического каркаса и наружных ограждающих конструкций

«Комплекса модульных зданий на территории Технополиса «Химград»

РТ, г.Казань, ул.Восстания, 100».

КАЗАНЬ 2011

| Стадийность выполнения работ. | Передача проектной документации (КМ и КМД) на согласование с заказчиком и генеральным проектировщиком. Поставка металлоконструкций. Авторское сопровождение монтажных работ или монтаж металлоконструкций собственными силами. Сдача работ заказчику, получение заключения авторского надзора и передача работ ген. подрядчику. |
| --- | --- |
| Площадка строительства и климатические характеристики района строительства. | г. Казань, ул. Восстания, 100. Снеговой район IV, временная снеговая нагрузка 240 кг/м², ветровой район II, скоростной напор 30 кг/м², расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки -32ºС. |
| Перечень, функциональное назначение проектируемого объекта. | Комплекс модульных зданий включает в себя четыре одноэтажных здания, ориентировочной площадью 8000м² каждое. Каждое здание разделено на отдельные помещения, площадью не более 1000м², предназначенные для производственного процесса металлообработки. |
| Объемно-пространственные и архитектурно-планировочные решения. | Каждое здание одноэтажное, высотой от уровня чистого пола до низа несущих конструкций покрытия 6,0м, прямоугольное в плане с ориентировочными размерами в осях 168,0 х 48,0м. Здания отапливаемые, внутренний температурный режим не ниже +18ºС. Шаг колонн в поперечном направлении 24м, в продольном не менее 6м. Планировка зданий согласно прилагаемой схеме (Приложение №1). В конструкции металлического каркаса здания необходимо предусмотреть проемы: по оси А для последующего монтажа подъемно-секционных ворот шириной 4,0м, высотой 4,5м с калитками в кол-ве 10 ед.(ворота в комплект поставки не входят). по оси К для последующего монтажа подъемно-секционных ворот шириной 2,5м, высотой 3,0м, в кол-ве 10 шт. и наружных входных дверей шириной 1,0м и высотой 2,1м в количестве 10 шт. (ворота и двери в комплект поставки не входят). Кровля утепленная, двухскатная с парапетом и внутренним водостоком. |
| Основные конструктивные решения. | Каркас здания металлический. Конструкция и тип наружных ограждающих конструкции (стены и кровля) - на усмотрение изготовителя каркаса здания. Внутренняя продольная перегородка на всю высоту здания из панелей типа сэндвич (толщиной 50 мм). Внутренние поперечные перегородки на всю высоту здания из панелей типа сэндвич (толщиной 50мм) по металлическому каркасу с опиранием непосредственно на конструкцию силового пола с возможностью их демонтажа в процессе эксплуатации здания. Несущие конструкции кровли – стальные, пролетом 24м. В двух зданиях из четырех в районе оси Б предусмотреть установку на всю длину здания монорельса для возможности, в процессе эксплуатации, монтажа грузоподъемной тали г/п 3,0т. В конструкции металлического каркаса здания необходимо предусмотреть оконные проемы высотой 1,2м. Оконное заполнение в комплект поставки не входит. |

Согласовано:

Коммерческий директор                     ________________ А.Ю. Гируцкий

Заместитель директора                        ________________ О.Э. Зайков

Приложение №1

План Модульного здания на территории Технополиса «Химград».

Коммерческий директор                     ________________ А.Ю. Гируцкий

Заместитель директора                        ________________ О.Э. Зайков